## Slide 1: Vergleich von Machine Learning Verfahren für Zeitreihenanalyse in Gebäudeenergiesystemen auf Basis von Bewertungsmetriken
David Pohlmann B.Sc.
Comparison of machine learning methods for time-series analysis in building energy systems based on Key Performance Indicators
Notes: Titel erwähnen aber nicht vorlesen

## Slide 2: Motivation
Quelle: “Interims Dissertationsvortrag” (2021), Laura Maier
Klassische MPC
Approximierte MPC
: Stellgröße
: Messwert
: Störgröße
: Prädiktion
Machine Learning
ANN, RF, SVR
Niedriger Rechenaufwand
Niedrige
Komplexität
Möglichst hohe Genauigkeit
Welche Zielgröße eignen sich?
Echtzeitfähig
Trainingsprozess
Notes: Einstieg Energie reduzieren mit MPC. Kurz MPC erklären
AMPC vorstellen und Vorteile
Machine Learning echtzeitfähigkeit
klassischer Trainingsprozess mit Genauigkeit
Forschungsfrage
Wie lassen sich die Bewertungsmetriken messen
Akronyme ausschreiben, vorschlag auf 2 folien, 1 kontext und herausforderungen, 2 lösungen
Rquadrat
Lokale Regler
Mpc ist trainingsgrundlage, ampc imitiert verhalten von mpc

## Slide 3: Motivation
Welche Machine-Learning-Algorithmen eignen sich?
Mit welchen Metriken lassen sich die Algorithmen vergleichen?
Wie werden echtzeitfähige Modelle entwickelt?
Quelle: “Interims Dissertationsvortrag” (2021), Laura Maier
Klassische MPC (engl. model predictive control)
Approximierte MPC
: Stellgröße
: Messwert
: Störgröße
: Prädiktion
Hierarchischer MPC
Aus:
“Time-based economic hierarchical model predictive control of all-electric energy systems in non-residential buildings” (2021), Laura Maier; Larissa Kühn; Dirk Müller
Notes: Einstieg Energie reduzieren mit MPC. Kurz MPC erklären
AMPC vorstellen und Vorteile

## Slide 4: Motivation
Machine
Learning
Künstlich Neuronales Netzwerk (ANN)
Random Forest (RF)
Support Vector Regression (SVR)
Komplexität
Genauigkeit
Rechenkapazität
Trainingsprozess
Bewertungs-
metriken
Eigenschaften der Modelle

## Slide 5: Use Case – FUBIC
Innovationszentrum FUBIC in Dahlem auf dem Campus der Freien Universität Berlin
Auflösung :15 Minuten
Dauer: 1 Jahr
15 Features : PV-Strom, Strombedarf
+
_
AC
~
PV
Strom- bedarf
Batterie
Netz
Quelle: “Betriebsoptimierung mittels MPC” (2020), Larissa Kühn
Kapazität : 625 kWh
Leistung : 625 kW
Jährlicher
Bedarf : 3 GWh
Signalgröße: Lade- / Entlade-
leistung der Batterie
Wirtschaftlichen Vorteile:
  Spitzenlastglättung
  Eigenverbrauchs-
  optimierung
Notes: Information zum Datenset, Parameter Zeitraume etc.
Das Gesamte Gebäude wird mit Erneuerbarer Energie versorgt. Nur-Strom-System. Extrem hoher Energiebedarf-> besonders effiziente Nutzung benötigt
Randbedingungen der einzelnen sachen
Gebäudestrombedarf knapp 3GWh pro Jahr
MPC optimiert lade/entladeleistung MPc, wirtschaftliche vorteile

## Slide 6: Bewertungsmetriken und Gütemaße
Bewertungsmetriken
Komplexitätsparameter
O-Notation
Informationskriterien AIC & BIC
Regressions-gütemaße
R2, MSE, …
Genauigkeit
Komplexität
Prädiktionszeit
Rechenkapazität
Notes: Rechenkapazität: Wie wird die Hardware ausgelastet?
Komplexität: Wie komplex ist das Modell
Genauigkeit: Wie präzise sind die Vorhersagen?
Zeitkomplexität: Änderung der Ausführungszeit eines Algorithmus in Abhängigkeit von der Änderung der Größe der Eingabedaten
Reihenfolge ändern

## Slide 7: Informationskriterien- AIC & BIC
Akaike information criterion
AIC
Bayesian information criterion
BIC
Allgemein:
Informationskriterium = Strafterm + Anpassungsgüte
: Maximum-Likelihoodfunktion
: Anzahl der Parameter
: Anzahl an Beobachtungen
Variablen:
AIC:
Fokus auf Genauigkeit
BIC:
Fokus auf Komplexität
Genauigkeit
Komplexität
Modell mit kleinsten Wert wird angestrebt
)
Notes: Unterer teil backup
Folienmaster
Kl-distanz = Informationsverlust
Formeln mit Institutsrechner

## Slide 8: Anwendung der Informationskriterien auf Machine-Learning-Verfahren
ANN
RF
SVR
Variante A: Anzahl der Verbindungen
Variante B: Summe der Gewichte
A: 3 + 3 = 6
B: 1 + 1.5 + 0 + |-0.5| + 1 + 0 = 4
+1
+1.5
0
-0.5
0
+1
Anzahl der Blätter
Anzahl der Support Vektoren
: Summe der
Residenquadrate
(MSE)
Notes: RSS erklärung hinschreiben
Formeln!
Bias neuronen nicht betrachtet

## Slide 9: Trainingsablauf
Trainingsdatensatz
Testdatensatz
Cross-Validation
Optimierung der ausgewählten
Zielgröße
Bayessche Optimierung
Bestes Modell
Prädiktion
Zielgrößen
R2, AIC, BIC,
Anzahl der Parameter,
Prädiktionszeit
Zielgrößen:
R2
AIC
3. BIC
4. KPI1(w) = w AIC + (1-w) BIC
KPI2(w) = w exp(R2) ∙ (1-w) KPI1(0.5)
ADDMo
VM
Notes: Später anteile der Trainings-test datensatz
VM hinschreiben
ADDMO gute Einführung einen Satz:
Mündlich trennen zielgrößen, Gütemaße

## Slide 10: Ergebnisse: Vergleich der beiden ANN Varianten
Variante A
Variante B
Zielgrößen:
R2
AIC
3. BIC
KPI1(0.25)
KPI1(0.5)
KPI1(0.75)
KPI2(0.25)
KPI2(0.5)
KPI2(0.75)
Chart: R2
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Variante A | 0.64287 | 0.37242 | 0.52462 | 0.29273 | 0.18204 | 0.68546 | 0.27362 | 0.65651
Variante B | 0.96806 | 0.002854 | 0.49846 | 0.31766 | 0.92521 | 0.91909 | 0.92827 | 0.97771
Durchschnitt A | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45
Durchschnitt B | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69
Chart: Zielgrößen
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Variante A | 0.046095 | 0.053292 | 0.055621 | 0.086798 | 0.12257 | 0.14027 | 0.048341 | 0.085413
Variante B | 0.17628 | 0.047381 | 0.056961 | 0.27608 | 0.25105 | 0.3565 | 0.15203 | 0.17088
Durchschnitt A | 0.0383 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0383
Durchschnitt B | 0.186 | 0.186 | 0.186 | 0.186 | 0.186 | 0.186 | 0.186 | 0.186
Variante A: Anzahl der Verbindungen
Variante B: Summe der Gewichte
B
Notes: Evlt. Streichen
Zielgröße 1 ausschließen
Kernaussagen als bullets

## Slide 11: Ergebnisse - ANN
Chart: Informations-kriterien
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
AIC | -3392 | -3802 | -908 | -1319 | -2523 | -3289 | -3170 | -2898 | -4316
BIC | -528 | -2520 | -773 | -1031 | -1732 | -1973 | -2193 | -1870 | -3193
Zielgrößen:
R2
AIC
3. BIC
KPI1(0.25)
KPI1(0.5)
KPI1(0.75)
KPI2(0.25)
KPI2(0.5)
KPI2(0.75)
Chart: R2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
R2 | 0.97255 | 0.96806 | 0.03 | 0.49846 | 0.31766 | 0.92521 | 0.91909 | 0.92827 | 0.97771
Chart: Zielgrößen
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Prädiktionszeit | 0.3661 | 0.17628 | 0.047381 | 0.056961 | 0.27608 | 0.25105 | 0.3565 | 0.15203 | 0.17088
Summe der Gewichte | 558 | 250 | 26 | 56 | 154 | 256 | 191 | 200 | 219
BIC in
3-5
Prädiktionszeit
ungewöhnlich hoch
in 5-7
Beste Zielgröße
9
Notes: 3 Durchläufe was ist abgebildet?
Y Achse erste grafik
9 quadrate als Summe der Gewichte
RF und SVR backup

## Slide 12: Vergleich der ML-Algorithmen für den FUBIC-Datensatz
Chart: Datum
SVR erreicht die höchste Genauigkeit
RF hat die kürzeste Prädiktionszeit
RF
R2 = 0,978
R2 = 0,995
R2 = 0,998
Notes: Genauigkeiten in legenden hinzufügen

## Slide 13: Übertragbarkeit prüfen am Beispiel des E.ON ERC Datensatzes
Chart: Datum
RF hat die kürzeste Prädiktionszeit
RF
Genauigkeit geringer als beim FUBIC
R2 = 0,894
R2 = 0,907
R2 = 0,903
Notes: Datum unter dem graph
Ohne eckige klammer
Leistung der RLT Anlage in kW (Raumlufttechnische Anlage)

## Slide 14: Zusammenfassung Ausblick
Wahl der Komplexitätsparameter ist zielführend und ein gutes Gütemaß
Reduktion der Prädiktionszeit und Komplexitätsparameter um 50 %-90 %
Übertragbarkeit wird durch E.ON ERC Datensatz bestätigt
Random Forest erzielt für beide Datensätze das beste Modell
Weitere Zielgrößen testen
  Andere Gewichtung von KPI1 und KPI2
  Andere Kombinationen zwischen den Zielgrößen
Andere Komplexitätsparameter testen
  Beim RF: Anzahl der Bäume
  Beim ANN: Andere Lösung für Betrag der Gewichte finden.
Auf weitere Algorithmen anwenden
  Regressionalgorithmen: Lasso, Entscheidungsbäume
  Unüberwachtes Lernen
Andere Informationskriterien testen
  FIC, DIC
Notes: Großschreiben Ausblick, Warum weitere Informationskriterien , Ausblick konkreter,
Sprachlich: eben, einfach abgewöhnen
Layout aufzählung

## Slide 15
David Pohlmann
david.pohlmann@eonerc.rwth-aachen.de

## Slide 16: Zusammenfassung Ausblick
  Einarbeitung in Machine Learning und die einzelnen ML Verfahren
  Literaturrecherche
  Suche nach geeigneten Bewertungsmetriken und Formeln
  Einarbeitung mit ADDmo
  Aufsetzen einer virtuellen Maschine
  Einarbeitung in das Datenset
Erledigt
Aktuelle Aufgaben
Ausblick
  Implementierung einer gemischten KPI
  Modelle auf Skalierbarkeit und Reproduzierbarkeit prüfen
  Bestes Modell für FUBIC finden
  Versuchen Bewertungsmetriken zu verallgemeinern

## Slide 17: Tool – Automated Data-driven Modeling of (Addmo)
Input Data
Tuned Data
Trained Model
Data Tuning
Preprocessing
Feature Selection
Model Tuning
Model selection
Hyperparameter tuning
Quelle: “Automated Data-driven Modeling of Building Energy Systems via Machine Learning Algorithms”(2019), Martin Rätz; Marc Baranski, Amir Pasha Javadi, Konstantin Finkbeiner

## Slide 18: Stand der Technik
Ausgewählte Machine Learning Verfahren
Random Forest (RF)
Künstliches Neuronales Netzwerk (KNN)
Support Vector Regression (SVR)
AIC&BIC
O-Notation
O-Notation
O-Notation
RfTraining : O(Mmnlog(n))
RfPrädiktion : O(mM)
M: Anzahl der Bäume
m: Anzahl der Parameter
n: Anzahl der Dateneinträge
AIC&BIC
RSS : Residual sums of squares
n : Anzahl der Dateneinträge
k : Anzahl der Verbindungen
AIC&BIC
SVRTraining : O(n2) - O(n3)
Für kleine C und für große C
n: Anzahl der Dateneinträge
KNNTraining : O(emnk)
e : Anzahl der Epochen
k : Anzahl der Neuronen
m : Anzahl der Parameter
n : Anzahl der Dateneinträge
Nicht anwendbar, da keine klare
Definition von Parametern
Vorschlag:
k: Anzahl der Bäume, max. Tiefe
Unterschiedlich für verschiedene
Kernel-Funktionen
Bsp. : Für den polynomial Kernel wäre
k : Polynomischer Grad der Funktion
Notes: AIC_c für n/p <40 Bias adjustment, SVR C Parameter gibt an wie sehr missklassifikationen vermieden werden sollen. Großes C-> wenig Missklassifikation-> mehr rechenaufwand. Andersrum für kleines C
BIC

## Slide 19: Informationskriterien- AIC & BIC
Akaike information criterion
AIC
Bayesian information criterion
BIC
Allgemein:
Informationskriterium = Strafterm + Anpassungsgüte
L : Maximum-Likelihoodfunktion
k : Anzahl der Parameter
n : Anzahl an Beobachtungen
Variablen:
Minimiert den Informationsverlust
Bester Ausgleich zwischen Informationsverlust und Komplexität
Genauigkeit
Komplexität
Notes: Unterer teil backup
Folienmaster
Kl-distanz = Informationsverlust
Formeln mit Institutsrechner

## Slide 20: Stand der Technik - Komplexität
O-Notation
Ziel:
um Komplexität zu messen in Abhängigkeit der Eingangsdaten
Arten von Komplexitäten
  Zeitkomplexität
  Platzkomplexität
Komplexitätsklassen
Quelle:
“So berechnen Sie die Zeitkomplexität mit der Big O-Notation” , ICHI.PRO
Skalierbarkeit
Komplexität
Rechen-kapazität
Notes: Zeitkomplexität: Änderung der Ausführungszeit eines Algorithmus in Abhängigkeit von der Änderung der Größe der Eingabedaten
Platzkomplexität : Wie viel Speicherplatz ein Algorithmus in Anhängigkeit von der Größe der Eingabedaten benötigt

## Slide 21: Ergebnisse RF

## Slide 22: Ergebnisse SVR